Sběrný dvůr odpadů

obec Tatce

PROVOZNÍ  ŘÁD

Březen 2011

OBSAH

1. Základní část 
1.1. Základní údaje

1.2. Důležitá telefonní čísla

2. Technická část 
2.1. Popis zařízení

2.2. Datum uvedení Sběrného dvora do provozu

2.3. Seznam  odpadů podle Katalogu odpadů pro které je zařízení určeno a způsob nakládání s          	nimi s technickým popisem zařízení sběrného dvora včetně druhů sběrných prostředků a 	způsobu manipulace 
2.3.1. Seznam odebíraných odpadů podle Katalogu odpadů

2.3.2. Technické řešení sběrného dvora podle stavebních objektů

2.3.3. Vybavení sběrného dvora – shromažďovací prostředky:

2.3.4. Přejímka a způsob manipulace se skladovanými odpady

2.3.5. Technologie a obsluha zařízení
2.3.5.1.  Způsob manipulace s odpady

2.3.5.2.  Tecnologické postupy

2.3.6. Přejímka odpadů stanovených prováděcím právním předpisem

2.4. Maximální skladované množství odpadů

2.5. Způsob vedení evidence skladovaných odpadů 
2.5.1. Provozní deník

2.6. Postup v případě havárie 
2.6.1. Obecné zásady 
2.6.2. Prostředky ke zdolávání havárií 
2.6.3. Organizační spojení telefony

2.7. Zajištění bezpečnosti a hygieny práce
2.7.1. Ověření zdravotní způsobilosti 
2.7.2. Školení o zacházení s nebezpečnými látkami 
2.7.3.  Vybavení pracovníků osobními ochrannými pracovními pomůckami (OOPP) 
2.7.4. Kontroly dodržování zásad BOZP 
2.7.5. Prostředky první pomoci

2.8. Technická kontrola

3.  Provozní doba

4.  Označení zařízení

5.  Závěrečná ustanovení

6.  Přílohy

Příloha 1 Seznam odebíraných odpadů podle Katalogu odpadů

Příloha 2 Umístění areálu

Příloha 3 Provozní deník rok 2011

Příloha 4 EVIDENCE

Příloha 5  Popis shromažďovacích prostředků

Příloha 6  POSTUP PŘI PŘEJÍMCE ODPADU

Příloha 7 Označení zařízení

Příloha 8 Základní popis odpadu

Příloha 9  PROTOKOL o havarijním úniku závadných látek

Příloha 10 Zásady první pomoci

7.  Dokladová část – samostatná příloha

1. Základní část 
1.1. Základní údaje

Sběrný dvůr odpadů Tatce

Vlastník:  		Obec Tatce

IČ:			002 39 844

Sídlo:			Pode dvorem 81, 289 11  Tatce

Statutární zástupce:	Blanka Řezáčová, starostka obce

Telefon: 		325 595 554, 724 188 648

Provozovna:  		Sběrný dvůr odpadů Tatce

Místo:			k.ú. Tatce, poz. p.č. 431/7

Provozovatel:  	Obec Tatce

Vedoucí provozu:	Josef  Flídr, místostarosta

Sídlo (bydliště):	Tatce 102, 289 11  Tatce

Telefon: 		725 426 081

Časové omezení	
provozního řádu:	je stanoveno rozhodnutím  správního  orgánu - KÚSK

Kapacitní údaje:	Odpady: 	ostatní			    45,4 t

zpětný odběr		    40 t

Celkem: 				    85,4 t

/Podrobně str. 7 PŘ/

Kolaudační rozhodnutí: Č.j. K2775/2010  ze dne 4.11.2010,

vydal Městký úřad v Pečkách, odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy

1.2. Důležitá telefonní čísla

Úvodní ustanovení a důležitá telefonní čísla

Tento provozní řád zařízení ke sběru a výkupu odpadů je zpracován ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Vztahuje se na:

provoz: Sběrný dvůr odpadů Tatce

Provozní řád je zaměřen na plnění povinností, vyplývajících ze zákona č. 185/2001 Sb. včetně prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu. Informace, týkající se způsobu provozu zařízení, jsou uvedeny v návodech k obsluze od výrobce.

| Důležitá telefonní čísla |
| --- |
| Provozovatel | Obec Tatce | 325 595 554 |  |  |
| Vedoucí provozu | Josef Flídr | 725 426 081 |  |  |
| Rychlá lékařská pomoc |  | 155 | 112 |  |  |
| Policie |  | 158 |  |  |  |
| Hasičský záchranný sbor |  | 150 |  |  |  |
| Krajský úřad Středočeského kraje Zborovská 11 P.O. BOX č. 59 150 21 Praha 5 | Ústředna Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení nakládání s odpady Oddělení vodního hospodářství | 257 280 111 257 280 837 257 280 217 |  |  |
|  | Oddělění integrované prevence a prevence havárií | 257 280 441 257 280 837 257 280 771 |  |  |
| Česká inspekce životního prostředí, OI Praha Wolkerova 40/11 160 00 Praha 6 | Oddělení ochrany vod Hlášení havárií - oddělení ochrany vod Oddělení odpadového hospodářství Hlášení havárií - sekretariát ředitele OI Praha | 266 793 350 731 405 313 266 793 340 724 178 198 731 405 305 |  |  |
| Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2 |  | 234 118 111 |  |  |
| Obecní úřad obce s rozšířenou působností: Městský úřad Kolín | Odbor životního prostředí | 321 748 111* 321 748 332 |  |  |

2. Technická část 
2.1. Popis zařízení

Sběrný dvůr (SD) je zřízen  bezplatně pro občany obce Tatce v souladu se   zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech  v platném znění.

Sběrný dvůr umožňuje občanům odložit odpady na místo splňující technické, hygienické, estetické a bezpečnostní podmínky v souladu s platnými právními přepisy.

Na sběrný dvůr budou přijímány odpady  zejména skupiny  20 dle Katalogu odpadů a to odpady ostatní „O“ tak vyřazené výrobky podléhající zpětnému odběru (viz seznam odpadů se kterými bude nakládáno - příloha 1).

Vybavení sběrného dvora umožní kromě odložení odpadů jejich ruční dotřídění a částečnou úpravu - krácení.

SD slouží bezplatně občanům, kteří mají trvalý pobyt na území obce Tatce,  rekreantům, kteří vlastní na území obce Tatce nemovitost a zároveň mají zaplacen poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Podnikatelům je umožněno odkládání odpadu pouze na základě uzavřené smlouvy se zřizovatelem, občanům s trvalým pobytem na území jiné obce je umožněno odkládání odpadu za poplatek.

Odpady jsou do zařízení dopravovány individuálně jejich původci.

Ve sběrném dvoře nesmí být přijímán ani dočasně shromažďován směsný komunální odpad z domácností a kompostovatelné odpady.

2.2. Datum uvedení sběrného dvora do provozu

V průběhu roku 2011. Dle vydání povolení souhlasu s provozem zařízení.

2.3. Seznam  odpadů podle Katalogu odpadů pro které je zařízení určeno a způsob nakládání s nimi s technickým popisem zařízení sběrného dvora včetně druhů sběrných prostředků a způsobu manipulace

2.3.1. Seznam odebíraných odpadů podle Katalogu odpadů

Seznam odpadů dle vyhlášky MŽP Č. 38 1/2001 Sb., kterou je stanoven Katalog odpadů. Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů (Katalog odpadů), je uveden v příloze 1.

2.3.2. Technické řešení sběrného dvora podle stavebních objektů

Buňka – je dodána jako kompletní výrobek včetně úprav povrchů a vnitřní elektroinstalace. Je napojena na elekto přípojku ze stávajícího objektu bez č.p. na st. parc. č. 431/10 k.ú. Tatce, který je využíván jako sklad 	pro potřeby obce. Buňka je vybavena závěsným elektrickým stěnovým konvektorem a elektrickým osvětlovacím tělesem.

Zpevněné plochy a komunikace - plochy pro pojezd obslužných vozidel, stání kontejnerů  a manipulační plochy. Zpevněná plocha je řešena pomocí betonových silničních panelů do pískového lože, geotextilie, pískové podkladní vrstvy, hutněného štěrku a přehutněné stabilizované zeminy.

Oplocení – areál SD je oplocen dřevěným oplocením s vjezdovou branou. Brána je uzamykatelná.

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
Areál sběrného dvora je komunikačně napojen na stávající  silnici Tatce – Hořany. Z léto silnice odbočka na místní komunikaci a cca po 400 m odbočka vpravo na pozemek p.č. 431/7 a dále do prostoru sběrného dvora.

2.3.3. Vybavení sběrného dvora – skladovací nádoby:

Sběrný dvůr je vybaven typizovanými sběrnými  kontejnery a nádobami  které budou současně splňovat funkci přepravních prostředků.  Uspořádáni kontejnerů a ostatních zařízeni k nim umožňuje bezproblémový příjezd a manipulaci. Na zpevněné ploše jsou umístěny velkoobjemové kontejnery s různými výškami bočnic podle objemu a hmotnosti ukládaného odpadu s ohledem na použití svozové techniky.

Kontejner o objemu 1100l				4 ks

Plasty							1 ks

Sklo bílé						1 ks

Sklo barevné						1 ks

Kompozitní obaly					1 ks

Velkoobjemové kontejnery				7 ks objem    od 2 do 18 m3

Směsný stavební odpad                                	1 ks -   7 m3

Kovový odpad						1 ks -   3 m3

Papír							1 ks -   7 m3

Plastové fólie						1 ks/alternativně bigbag – 2 m3

Polystyrén						1 ks/alternativně bigbag – 2 m3

Textil							1 ks/alternativně bigbag – 2 m3

Velkoobjemový odpad				1 ks – 18 m3

Speciální nádoby a boxy (počet a objem dle potřeby), které slouží ke zpětnému odběru použitých elektrozařízení. Tyto nádoby a boxy budou vybaveny popiskou „Místo zpětného odběru vyřazených elektrozařízení“

Typizovaný kontejner na akumulátory

Box na suché články (malé baterie)

Box na zářivky

Typizovaný box nebo obal na malé elektrospotřebiče

E-domek na rozměrný odpad

Wintejner na vyřazené domácí spotřebiče a chlazení

| ODPAD | Sběrné prostředky | Kapacita celkem |
| --- | --- | --- |
|  | počet ks | objem m3 | okamžitá | odhad rok |
| ostatní | 4 | 1,1 | 4,4 | 26,4 |
|  | 7 | 41 | 41 | 168,0 |
| zpětný odběr | přístřešek + kontejnery určené pro zpětný odběr | 40,0 | 40,0 | 80,0 |
| Celkem: | 85,4 | 274,4 |

Vybavení pro běžnou údržbu a opravy v areálu

Váha do 300 kg

Ruční bruska

Vrtačka

Sběrné prostředky jsou  označeny nebo v jejich blízkosti jsou umístěny tabulky s kódem a názvem odpadu v souladu s platnou legislativou.

2.3.4. Přejímka a způsob manipulace se soustřeďovanými odpady

Postup obsluhy při přijímání odpadu od občanů: Občané přivezou odpad, vyřazené spotřebiče, zářivky apod.  do zařízení. Po vjezdu do areálu je obsluhou zkontrolován předávaný odpad, je zjištěna hmotnost, v případě, že se jedná o vyhovující jednodruhový odpad, je proveden záznam o přijetí, který obsahuje: Datum, kód, název odpadu, množství a záznam o předávajícím (občan zapsán jako „občan obce Tatce“ v případě  občana z jiné obce „občan obce název obce“  - místa trvalého pobytu, v případě  podnikatel – název, IČ). Následně je  předávající nasměrován k příslušnému sběrnému prostředku, kontejneru – v případě odpadů ”O”, v případě  více druhů odpadů jsou odpady ukládány dle jednotlivých druhů, pod dohledem obsluhy do určených sběrných prostředků nebo na vyhrazené místo (Místo zpětného odběru vyřazených elektrozařízení). Jednotlivé druhy odpadů jsou ukládány do sběrných prostředků, v kombinaci s dalším technickým zabezpečením (sypké a lehké frakce jsou překrývány např. plachtou, sítí, aby nedocházelo k úletu lehkých frakcí a znečišťování uvnitř i vně areálu). V případě příjmu zemin a stavebních odpadů, předá občan obsluze čestné prohlášení (viz příloha č. 11).

Postup obsluhy při přijímání odpadu od podnikatelů: Po vjezdu do areálu předá podnikatel obsluze základní popis odpadu dle příl. č. 1 vyhl. č. 294/2005 Sb. a protokoly o výsledcích zkoušek dle příl. č. 5 vyhl. č. 376/2001 Sb. ne starší 3 měsíců, v případě zemin a stavebního odpadu navíc protokol o výsledku ekotoxikologického testu odpadu. V případě následného využití na povrchu terénu v poslední vrstvě o mocnosti 1m od povrchu terénu budou výsledky vyhovovat příl. č. 10, tab. č. 10.1 vyhl. č. 294/2005 Sb. Obsluha provede vizuální kontrolu k ověření shody odpadu s popisem uvedeným v dokumentech předložených vlastníkem odpadu, zjistí hmotnost odpadu a uloží odpad do sběrného prostředku. Provede záznam o přijetí v rozsahu: Datum, kód, název odpadu, množství, původ odpadu, identifikaci původce – název a IČO. Vydá dodavateli písemné potvrzení o dodávce odpadu.

Postup obsluhy při příjímání vyřazených elektrozařízení (mimo činností prováděných při přejímce odpadů): Obsluha provede vizuální kontrolu každého výrobku, zjistí kompletnost komponentů, konstrukčních a spotřebních dílů. V případě kompletnosti je vyřazené elektrozařízení umístěno do určených speciálních nádob. Nekompletní elektrozařízení je odpadem.  Dále zaznamená množství a zatřídění do příslušné skupiny, na vyžádání vystaví písemné potvrzení o převzetí vyřazeného elektrozařízení.

Postup obsluhy v případě nepřijetí odpadu: Do zařízení nebude přijat odpad, který není povolen. Obsluha informuje původce odpadu, proč nesmí odpad do zařízení přijmout a vykáže ho ze zařízení. Nepřijetí odpadu neprodleně telefonicky nebo e-mailem ohlásí Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a rovněž písemně formou doporučeného dopisu na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, odd. ochrany ovzduší a nakládání s odpady, Zborovská 11, 150 21  Praha 5. Současné o nepřijetí odpadu provede záznam do provozního deníku (viz příloha č.6)

Veškerý odpad je tříděn na manipulační ploše k dalšímu možnému využití nebo ukládán do velkoobjemových kontejnerů a dále odvážen ke zneškodnění na příslušná zařízení.

Odvoz odpadů na příslušná zařízení je realizován po naplnění jednotlivých sběrných prostředků. Odpady jsou dle požadavků zneškodňovatelů uloženy do požadovaných nádob, event. upraveny do podoby, která je vhodná ke zneškodnění v daném zařízení,  např. ruční dotřídění (novin a časopisů, kovů a barevných kovů), krácení řezáním ruční pilkou nebo bruskou (železné kovy, dřevo, apod.) a v neposlední řadě polystyrénu čistý obalový vhodný k další recyklaci a znečištěný lepidlem, apod. – nevhodný k dalšímu využití) .  

Po naplnění jednotlivých kapacit sběrných prostředků - kontejnerů je nutná kontrola jejich bezpečného uzavření.

O všech činnostech, kontrolách a haváriích musí být proveden zápis do provozního deníku.

2.3.5. Technologie a obsluha zařízení
U všech přijímaných odpadů: slovní popis odpadů předávajícího, vizuální kontrola. Přehledný postup přejímky odpadu je uveden  v Příloze 6.

2.3.5.1.  Způsob manipulace s odpady
Objemné, kusové – jsou ukládány do kontejnerů pro příslušný druh odpadu, u odpadů větších rozměrů může dojít ke zmenšení objemu za použití ručního nebo akušroubováku nebo ruční brusky oddělení jednotlivých dílů (např. větší kusy nábytku – skříně, stoly) na manipulační ploše a následné uložení viz. výše

Sypké -  jsou ukládány do kontejnerů pro příslušný druh odpadu, lopatou, vysypáním z přepravní nádoby nebo najetím do kontejneru a vyprázdnění přepravního prostředku – stavebního kolečka, apod. Vždy je dbáno na co nejmenší prašnost.

Kovový odpad -  při obsahu více druhů kovů, které lze snadno vytřídit bude provedeno dotřídění (např na měď, mosaz, hliník), eventuelně dlouhé kusy budou kráceny ruční bruskou, aby byl odpad skladnější

Dřevní odpad – bude shromažďován na vyčleněné části manipulační ploše a při nashromáždění dostatečného množství bude přepraven k úpravě, naštěpkován a znovu využit k veřejné zeleni v obci. V případě, že se bude jednat o odpad nevhodný ke štěpkování a následnému využití (např. prkna a latě s velkým množstvím kovových prvků), bude tento odložen do příslušného kontejneru. Tento odpad může být pro lepší manipulaci s ním krácen ruční pilou

Odpad papíru a plastu – dle poptávky a trhu může být provedeno třídění odevzdaného odpadu papír - na novinový papír, kartón a zbytkový papír,  plasty – na nápojové  obaly a ostatní plasty

Zpětný odběr – vysloužilé spotřebiče budou shromažďovány ve vyčleněných prostorech a speciálních kontejnerech určených pro zpětný odběr (např. spec. box na suché články, olověné akumulátory, drobná elektrozařízení, apod.

2.3.5.2.  Tecnologické postupy

Vyplívají z předchozí kapitoly. Jedná se o: demontáž objemných odpadů ručním akušroubovákem, řezání  a krácení ruční pilou, rovněž za použití ruční brusky a přesýpání do shromažďovacích prostředků.

2.3.6. Přejímka odpadů stanovených prováděcím právním předpisem

Provozovatel zařízení ke sběru odpadů provádějící sběr následujících druhů odpadů:

Kód   druhu   odpadu         	Název   druhu   odpadu

17   04   01                	Měď, bronz, mosaz

17   04   02                	Hliník

17   04   03                 	Olovo

17   04   04                	Zinek

17   04   06                	Cín

17   04   07                 	Směsi kovů (17  04 01  -  06)

17   04   11                	Kabely

16   01   17                 	Železné kovy

16   01   18                 	Neželezné kovy

17   04   05                 	Železo a ocel

17   04   07                 	Směsné kovy

20   01   40                 	Kovy

je povinen při odběru postupovat v souladu s vyhláškou č. 478/2008 Sb., a zákonem č. 383/2008 Sb.:

- identifikovat osoby, od kterých má v úmyslu odpady odebrat, identifikovat odebírané odpady (druh a množství), vést evidenci o těchto skutečnostech, a to včetně data a hodiny odebrání odpadů. K plnění této povinnosti je provozovatel oprávněn vyžadovat k nahlédnutí průkazy totožnosti těchto osob. Při nakládání s osobními údaji fyzických osob postupuje provozovatel podle zvláštního zákona (zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Po přijetí odpadu vystaví obsluha písemné potvrzení.

Za příjem výše uvedených odpadů do zařízení není poskytována úhrada v hotovosti.

Přijaté odpady nesmí být upravovány a předávány dál po dobu 48 hodin.

- Identifikací osob se rozumí:

- zjištění obchodní firmy nebo názvu právnické osoby, jejího sídla, identifikačního čísla nebo obdobného čísla přidělovaného v zahraničí a identifikace fyzické osoby jednající jménem této právnické osoby při odběru nebo výkupu odpadů, u fyzické osoby zjištění jména, příjmení, data narození, místa trvalého pobytu a čísla občanského průkazu

- Identifikací odebíraných  odpadů se rozumí:

- zjištění názvu druhu a množství odebraného odpadu podle Katalogu odpadů.

Pokud dochází ke sběru odpadu, který má povahu strojního zařízení nebo obecně prospěšného zařízení (§ 182 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon) uměleckého díla či pietních a bohoslužebných předmětů nebo jejich částí, je provozovatel zařízení ke sběru odpadů povinen uvést u jednotlivých odebraných předmětů jejich stručný popis, umožňující dodatečnou identifikaci, a doplnit jej uvedením písmen, číslic, popřípadě dalších symbolů, na těchto předmětech se nacházejících. Tyto odpady nesmí být dle § 8 odst. 5  vyhl. č. 478/2008 Sb. odebírány od fyzických osob.

- Identifikační údaje uvedené výše je provozovatel povinen evidovat a uchovávat po dobu 5 let od odebrání nebo vykoupení odpadů.

2.4. Maximální skladované množství odpadů
Množství nepřesáhne kapacitu shromažďovacích prostředků viz bod 2.3.3.

2.5. Způsob vedení evidence skladovaných odpadů 
Evidence odpadů je vedena dle zákona č. 185/2001 Sb. v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Obsahuje: datum, kód, název odpadu, množství a záznam o předávajícím (občan zapsán jako „občan obce Tatce“ v případě  občana z jiné obce „občan obce název obce“  - místa trvalého pobytu, v případě  podnikatel – název, IČ), pokud nejde o přejímku odpadu vyžadující postup popsaný v bodě 2.3.6.

Po ukončení sledovaného období - kalendářního roku je průběžná evidence sumarizována a zpracováno Hlášení o nakládání s odpady za rok.

Veškerá evidence je archivována po dobu 5ti let.

2.5.1. Provozní deník 
Provozní deník je trvale umístěn na Sběrném dvoře a za jeho vedení zodpovídá obsluha na sběrném dvoře. 
Zde se zapisuje: evidence osob, od kterých je odpad odebrán, návozy odpadů, odvozy odpadů. časové využití popřípadě jeho odstavení, technické údaje, jména pracovníků zabezpečující provoz, provozní poruchy a havárie včetně způsobu řešení a následné odstranění, prováděná údržba, prováděné kontroly a revize. Provede se záznam i v případě nepřijetí odpadu do zařízení.

2.6. Postup v případě havárie 
2.6.1. Obecné zásady 
Jestliže bude během kontroly zjištěn únik skladovaných odpadů, provede pracovník Sběrného dvora nápravu vzniklé situace vlastními silami a prostředky. Likvidace úniku odpadů se provádí ihned po jeho zjištění. Zjistí se jaký druh odpadu unikl a pracovník zodpovědný za provoz sběrného dvora zvolí vhodnou metodu zneškodnění. Podaří-li se situaci zvládnout, nejedná se o havarijní stav. Pokud vlastní síly nebudou postačující. oznámí pracovník zodpovědný za provoz sběrného dvora vzniklou havarijní situaci provozovateli a OÚ Tatce a bude dále rozhodnuto o dalším postupu.

2.6.2. Prostředky ke zdolávání havárií 
Prostředky na zdolání požáru: 
lopata, krumpáč, písek, ruční hasicí přístroj

Prostředky na likvidaci úniku závadných látek: 
Mobilní havarijní souprava - univerzální 
 souprava prostředků pro likvidaci ropných a jiných ekologicky škodlivých látek 
- lopata, koště, sorbent,- mobilní plastová nádoba

Havarijní box: 
- holínky PVC,  zástěra ochranná PVC (odolnost vůči chemikáliím), - ochranný štít ,  respirátor, rukavice,- ochranné brýle 
- lékárnička

2.6.3. Organizační spojení telefony 
viz. kapitola 1.2. Důležitá telefonní čísla

2.7. Zajištění bezpečnosti a hygieny práce
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je zajišťována v souladu s příslušnými právními předpisy a pokyny.

Zabezpečení sociálního zázemí – obsluha sběrného dvora má k dispozici obslužnou buňku – kancelář, která je dle potřeby vytápěna elektrickým konvektorem, osvětlení prostoru je přirozené denním světlem a umělé elektrickým osvětlovacím tělesem. Sociální zázemí pro obsluhu je dispozici v hospodářském objektu základní a mateřské školy cca 20 m od sběrného dvora. Sociální zázemí obsahuje předsíňku s umyvadlem a tekoucí vodou, kabinu s WC a přístupnou sprchou.

2.7.1. Ověření zdravotní způsobilosti 
Pracovníci činní při pracích ve sběrném dvoře odpadů jsou povinni absolvovat vstupní lékařské prohlídky. Dále je ověřována zdravotní způsobilost periodicky Ix ročně vzhledem k pracím se zdraví škodlivými látkami. V žádosti o lékařskou prohlídku je vždy přesně specifikováno pro jakou práci je prováděna – v případě pracovníka na HPP.

2.7.2. Školení o zacházení s nebezpečnými látkami 
Pracovník sběrného dvora odpadů je Ix za rok proškolen a seznámen s příslušnými právními předpisy k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany. Odvisle od jeho pracovního zařazení a pracovní náplně.

2.7.3.  Vybavení pracovníků osobními ochrannými pracovními pomůckami 
(OOPP) 
Ochranné pracovní pomůcky se poskytují dle seznamu zpracovaného na základě hodnocení rizik. 
Vedoucí pracovník určí (na základě Bezpečnostních pokynů a pravidel pro zacházení s odpady), které  ochranné pomůcky jsou pro příslušnou práci povinné. 
Vybaveni pracovníků sběrného dvora je následující: 
- pracovní oděv - montérky 
- holínky PVC 
- obuv pracovní kožená (kotníčková) 
- oblek ochranný kyselinovzdorný – zástěra – manipulace s akumulátory
- ochranný štít nebo ochranné brýle
- rukavice kombinované 5 - prsté + pryžové 
Pracovníkům jsou dále poskytovány mycí, čistící a dezinfekční prostředky.

2.7.4. Kontroly dodržování zásad BOZP 
Pravidelná kontrola dodržování zásad bezpečnosti práce je prováděna odpovědnou osobou. Sběrný dvůr odpadů je kontrolován pracovníkem sběrného dvora na začátku směny a dále po skončení prací. Kontroluje se těsnost shromažďovacích prostředků a vznik případných úniků z nich, pořádek na pracovišti se zapisují do Provozního deníku.

2.7.5. Prostředky první pomoci 
Na pracovišti je k dispozici lékárnička s obsahem postačujícím k poskytnutí první pomoci při úrazech předpokládaných ve sběrném dvoře. Stav lékárničky je průběžně kontrolován a dle potřeby doplňován. Pracovníci jsou se zásadami první pomoci seznamováni při pravidelném školení. V buňce bude umístěna pitná voda ve formě balené pro potřeby první pomoci.

2.8. Technická kontrola 
Technickou kontrolu provádí pracovník zodpovědný za provoz sběrného dvora odpadů. Předmětem kontroly je vedení evidence přijatých a zneškodněných odpadů, vybavení obsluhy ochrannými pomůckami, technický stav shromažďovacích prostředků všech typů a dodržování platných předpisů týkajících se tohoto problému. V případě nalezení nedostatků je povinen stav zaznamenat do Provozního deníku a zajistit následnou nápravu.

3.  Provozní doba

St          	17 – 19 hod.

So		  9 – 11 hod.

Provozní dobu lze dle potřeby upravit a v mimořádných situacích prodloužit dle potřeby.

4.  Označení zařízení

V souladu s platnou legislativou je zařízení označeno informační tabulí čitelnou z volně přístupného prostranství před zařízením, na níž jsou uvedeny následující informace:

1. název zařízení,

2. druhy odpadů nebo skupiny a podskupiny odpadů podle Katalogu odpadů, které mohou být v zařízení využívány, odstraňovány, sbírány nebo vykupovány,

3. obchodní firma nebo název, právní forma a sídlo, je-li provozovatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firma, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li provozovatel fyzickou osobou, včetně jména, příjmení a telefonního spojení osoby oprávněné jednat jménem provozovatele,

4. správní úřad, který vydal souhlas k provozování zařízení a s jeho provozním řádem, včetně telefonního spojení,

5. provozní doba zařízení.

Příloha 7

Zařízení je rovněž označeno jako místo zpětného odběru. Příloha 7

5.  Závěrečná ustanovení

Přijímané odpady se budou řídit platnou legislativou v oblasti nakládání s odpady. Se zařízením, na která se vztahují pravidla zpětného odběru  bude nakládáno v tomto režimu.

V Tatcích dne 07.03.2011

Za Provozovatele: obec Tatce 			Blanka Řezáčová, starostka obce

Příloha 1

Seznam odebíraných odpadů podle Katalogu odpadů

15 01 01    Papírové a lepenkové obaly

15 01 02    Plastové obaly

15 01 03    Dřevěné obaly

15 01 04    Kovové obaly

15 01 05    Kompozitní obaly

15 01 06    Směsné obaly

15 01 07    Skleněné obaly

15 01 09    Textilní obaly

16 01 03    Pneumatiky

17 01 07    Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků

neuvedené pod číslem 17 01 06

17 02 01    Dřevo

17 02 02    Sklo

17 02 03    Plasty

17 04 01    Měď, bronz, mosaz

17 04 02    Hliník

17 04 03    Olovo

17 04 04    Zinek

17 04 05    Železo a ocel

17 04 06    Cín

17 04 07    Směsné kovy

20 01 01    Papír a lepenka

20 01 02    Sklo

20 01 10    Oděvy

20 01 11    Textilní materiály

20 01 38    Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37

20 01 39    Plasty

20 01 40    Kovy

20 02 02    Zemina a kameny

20 03 07    Objemný odpad

Zpětně odebírané výrobky

16 06 01*   Olověné akumulátory

20 01 21*   Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

20 01 23*   Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky

20 01 33*   Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo

pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto

baterie

20 01 34    Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33

20 01 35*   Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné

látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 6)

20 01 36    Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly

20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

S výše uvedenými výrobky bude přednostně nakládáno v režimu zpětného odběru, teprve v případě, že vyřazené výrobky a přístroje nebudou splňovat podmínky pro zpětný odběr (např. nekompletní pračka, chladnička, televizor s rozbitou obrazovkou než povoluje legislativa pro zpětný odběr) a svozovou společností bude odmítnut zpětný odběr a občan bude poučen o nutnosti nakládat s nimi v režimu odpadů - předat tento odpad oprávněné osobě při mobilním svozu odpadů v obci.

Výrobky, které se odebírají v režimu zpětného odběru a z povahy věci nejsou odpadem

Celé olověné akumulátory

Kompletní a neporušené zářivky a teploměry (výrobky obsahující rtuť)

Kompletní zařízení obsahující chlurofluorouhlovodíky – kompletní lednice a mrazáky

Kompletní autobaterie

Ostatní neporušené baterie a akumulátory

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky – kompletní TV, monitory, rychlovarné konvice, počítače, mikrovlnky, pračky, myčky, feny, vrtačky, brusky, radia, hračky s ovladačem

Příloha 2

Umístění areálu

Přístupová trasa

Ze směru Poříčany - Skramníky, po silnici II. tř. 334,v obci Tatce odbočit vlevo, směr Hořany, cca po cca 300 m vpravo po místní komunikaci, cca po 400 m vpravo

Ze směru Pečky - Milčice, po silnici II. tř. 334,v obci Tatce odbočit vpravo, směr Hořany, cca po cca 300 m vpravo po místní komunikaci, cca po 400 m vpravo

Příloha 3				        VZOR

Provozní deník rok 2011

| Poř. č. | Datum | Záznam | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pověřený pracovník vede provozní deník |  |
|  |  | V něm jsou pravidelně zaznamenávány údaje: |  |
|  |  | - jméno obsluhy |  |
|  |  | - množství přijatých odpadů /průběžně na základě průběžné evidence odpadů/, množství vzniklých odpadů/ týdně |  |
|  |  | - záznamy o kontrolách |  |
|  |  | - mimořádných událostech /např. nepřijetí odpadů/ |  |
|  |  | - provozu mech. prostředků při odvozu odpadů |  |
|  |  | - hlášení a upozornění nadřízeným pracovníkům |  |
|  |  | - záznamy o provedených školeních |  |
|  |  | - o spotřebě energií, vody, monitoringu |  |
|  |  | - vydávání ochranných prostředků |  |
|  |  | - poruchy a opravy v zařízení ... |  |
|  |  | Provozní deník se vede denně |  |
|  |  | Po ukončení roku se uvede počet stran a datum posledního zápisu, správnost osvědčí oprávněná osoba vlastnoručním podpisem |  |

ObecTatce, Sběrný dvůr

IČ:   002 39 844

Strana: 1 z xx

Příloha 4                                                EVIDENCE

Průběžná evidence pro rok:  2011                                                                   VZOR

| Původce: Obec Tatce | Provozovna: Sběrný dvůr |
| --- | --- |
| IČ: 002 39 844 | Číslo provozovny: 1 |
| Ulice: Podedvorem 81, 289 11 | Ulice: k.ú. Tatce, poz. p.č. 431/7 |
| Místo: Tatce | Místo: Tatce |
| PSČ: 289 11 | PSČ: 289 11 |
| Oprávněná osoba: Blanka Řezáčová, starostka obce | Odpovědná osoba: Josef Flidr místostarosta |

Kód druhu odpadu:    20 03 07     	Kategorie odpadu:	O

/dle katalogu odpadů/

Název odpadu:    Objemný odpad

| Poř. číslo | Datum | Množství odpadů v tunách | Kód nakládání | Název, sídlo IČ předávající /oprávněné osoby /Partner/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.5. | 0,15 | B00 | Občané obce Tatce |
| 2 | 15.5. | 0,15 | BN3 | Oprávněná osoba v souladu s § 4, písm. r, zák. o odpadech |

Tato evidence je zpracována do ročního souhrnu a následně předána jako roční hlášení

VZOR

Hlášení o nakládání s odpady za rok

Příloha 5                                                                                                             VZOR

Popiska shromažďovacích prostředků

Příloha 6                                                      POSTUP PŘI PŘEJÍMCE ODPADU

|  | Předávaný odpad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Slovní popis odpadu předávajícího |  |  |  |
|  | Vizuální kontrola odpadu obsluhou zařízení |  |  |  |
| Nepřijetí odpadu Do zařízení nebude přijat odpad, který není povolen. |  | Přijetí odpadu |
| Vykázání předávajícího ze zařízení |  | občan | podnikatel |
| Záznam do provozního deníku Nepřijetí odpadu bude neprodleně telefonicky, e-mailem nebo faxem, ohlášeno Krajskému úřadu Středočeského kraje, OŽP. a v daný pracovní den rovněž písemně formou doporučeného dopisu na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady Zborovská 11 150 21 Praha 5 |  |  | Předání základního popisu odpadu , vyl.č. 294/2005 Sb., v platném znění, včetně protokolu o vlastnostech odpadu a v případě – zemin a stavebního odpadu protokol o výsledku ekotoxikologického testu odpadu V případě následného využití na povrchu terénu v poslední vrstvě o mocnosti 1 m od povrchu terénu budou výsledky vyhovovat příl. č.10, tab. č.10.1 vyl.č. 294/2005 Sb. |
|  |  | Zjištění hmotnosti |
|  |  | Zápis do evdence odpadů záznam o přijetí, který obsahuje: Datum, kód, název odpadu, množství a záznam o předávajícím (občan zapsán jako Občan obce Tatce v případě podnikatele – název, IČ). |

Příloha 7                                                                           Označení zařízení

1. Název zařízení:				OBEC TATCE SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ

2. Provozovatel – oprávněná osoba:		Obec Tatce 			Sídlo (bydliště): 	Pode dvorem 81, 289 11  Tatce

IČ: 002 39 844		telefon:		325 595 554

Místo podnikání:			           Sběrný dvůr odpadů,  k.ú. Tatce, poz. p.č. 431/7

3. Souhlas k provozování zařízení 		KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE

a souhlas s jeho provozním 		Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení odpadového hospodářství

řádem vydal:				Zborovská 11, 150 21 Praha 5			tel.: 257 280 111

4. Provozní doba zařízení: 			Středa 	17 – 19 hod. 			Sobota	 	9  – 11 hod.

5. druhy odpadů nebo skupiny a podskupiny odpadů podle Katalogu odpadů, které mohou být v zařízení sbírány:

15 01 01    Papírové a lepenkové obaly, 15 01 02    Plastové obaly, 15 01 03    Dřevěné obaly, 15 01 04    Kovové obaly, 15 01 05    Kompozitní obaly, 15 01 06    Směsné obaly,  15 01 07    Skleněné obaly,  15 01 09    Textilní obaly 16 01 03    Pneumatiky, 17 01 07    Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků  neuvedené pod číslem 17 01 06, 17 02 01    Dřevo, 17 04 01    Měď, bronz, mosaz, 17 04 02    Hliník, 17 04 03    Olovo, 17 04 04    Zinek, 17 04 05    Železo a ocel, 17 04 06    Cín, 17 04 07    Směsné kovy,                  20 01 01    Papír a lepenka,  20 01 02   Sklo, 20 01 10   Oděvy, 20 01 11    Textilní materiály,  20 01 38    Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37,  20 01 39    Plasty,  20 01 40 Kovy,  20 02 02    Zemina a kameny, 20 03 07    Objemný odpad

Zařízení je rovněž označeno jako místo zpětného odběru.

Příloha 8										VZOR

Základní popis odpadu

(Předávají fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby)

informace a doklady (jsou-li vyžadovány) o kvalitě odpadu, které předává dodavatel odpadu (vlastník odpadu) osobě oprávněné k provozování zařízení k nakládání s odpady v případě jednorázové nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu dle přílohy č. 1, bod 2,  vyhl. č.  294/2005 Sb.

| Identifikační údaje dodavatele odpadu: |  |
| --- | --- |
| Název: | IČ: |
| Sídlo: |
| Tel.: | Fax: | e-mail: |
| Provozovna - místo vzniku odpadů: |  |
| Název: | Č. provozovny: |
| Adresa: |
| Tel.: | Fax: | e-mail: |
| Katalogové číslo odpadu: | Kategorie odpadu: |
| Název odpadu: |
| Výčet nebezpečných vlastností: |  |
| Předpokládané množství odpadu v dodávce: |  |
| Předpokládaná hmotnost a četnost dodávek odpadu shodných vlastností a předpokládané množství odpadu dodaného do zařízení za rok: |  |
| Popis vzniku odpadu: |  |
| Fyzikální vlastnosti odpadu: |  |
| konzistence: |
| barva: |
| zápach |
| jiné: |
| Mísitelnost odpadu s jinými druhy odpadů: |  |
| Chemické reakce s nežádoucími projevy | NEJSOU | JSOU | Popis opatření(ošetření): |  |
| Odpad splňuje podmínky pro odstranění na skládce skupiny S-NO | ANO | NE |
| Odpad nepotřebuje úpravu |
| Opatření, která jsou třeba učinit na skládce pro přijetí odpadu: |
| Protokol o odběru vzorku odpadu, jehož náležitosti jsou stanoveny zvláštním právním předpisem 5), pokud jsou při přejímce odpadů požadovány výsledky zkoušek a pokud se nejedná o odpady podle bodu 5.2.: |  |
| Protokol o výsledcích zkoušek (vlastnostech odpadu), zaměřených zejména na zjištění podmínek vylučujících odpad z nakládání v příslušném zařízení, ne starší než 3 měsíce od data vypracování základního popisu odpadu, pokud jsou výsledky zkoušek při přejímce odpadů požadovány: |  |
| Stanovení kritických ukazatelů, které budou sledovány v průběhu opakovaných dodávek odpadu: |  |
| Seznam příloh: |  |

Prohlášení oprávněné osoby (původce odpadu):

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost informací uvedených v základním popisu odpadu:

Příloha 9										VZOR

PROTOKOL

o havarijním úniku závadných látek

Sepsaný dne:

Za přítomnosti: (Jméno, příjmení, funkce)

Místo úniku:

Jaká látka unikla, množství:

Kam unikla: (pozornost věnovat možnosti úniku do kanalizace, do horninového prostředí)

Příčina úniku:

Kdo zjistil:

Čas zjištění:

Činnost směřující k likvidaci následků: (popis činnosti)

Předpokládaný vliv na životní prostředí:

Pokud byl řešením následků pověřen někdo jiný, uvést jméno, příjmení, adresu, název firmy, IČO:

Sepsal, dne, čas:                                                                  Podpis:

Příloha 10

Zásady první pomoci:

Obecné zásady první pomoci

- Zajistíme bezpečnost sobě i postiženému popř. postiženým.

- Vyšetříme postiženého.

- Zavoláme tísňové volání 150, 112

- Poskytnutí první pomoci dále jen PRP.

- Kontrolujeme  postiženého až do příjezdu rychlé zdravotnické pomoci dále jen RZP.

Předlékařská první pomoc

Jak postupovat, když člověk leží na zemi a nereaguje?

1. Zjištění stavu vědomí: Přistupte k němu, oslovte ho: "Pane, je vám něco?," jemně s ním zatřeste a opakujte výzvu. Pacient nereaguje.

2. Zjištění dýchání: Klekněte si k pacientovi, pravou rukou mu zakloňte hlavu (uvolníte tím kořen jazyka, který brání v proudění vzduchu do plic). Někdy záklon stačí k tomu, aby pacient začal znovu dýchat. Nikdy hlavu nepodkládejte! Přiložte dlaň, tvář nebo ucho před ústa a nos postiženého, necítíte-li proud vydechovaného vzduchu a nevidíte-li pohyb hrudníku, pacient nedýchá. Pacient nedýchá ani v případě, pokud nedýchá normálně - nepravidelné chrčení se nevyhodnocuje jako normální dýchání.

3. Zavolejte o pomoc na linku 155, 112

Při volaní RZP  ohlásíme :

Jméno volajícího

Místo nehody

Druh nehody

Počet zraněných

Provedené výkony

4. Oživování: Pacient je v bezvědomí a nedýchá normálně. 30x pravidelně stlačte hrudní kost v úrovni prsních bradavek, frekvencí 100/min. Po sérii nepřímé srdeční masáže překlekněte na úroveň hlavy pacienta. Zakloňte ji, zacpěte nos palcem a ukazováčkem za nosní chřípí a 2x do postiženého vdechněte. Mezi dvěma vdechy musíme nechat čas na vydechnutí. Resuscitaci je nutné provádět dokud záchranář nepřevezme pacienta – vždy v poměru 30:2. Pokud nechcete provádět umělé dýchání, alespoň pacienta masírujte.

Stabilizovaná poloha

Pokud jsme u ležícího pacienta zjistili, že je v bezvědomí (nereaguje na oslovení), ale dýchá normálně, je nutné uložit ho do stabilizované polohy. Ležícímu pacientovi položte ruku do svícnu. Přiklekněte k němu, uchopte protější ruku a nohu pokrčenou v koleni a překulte pacienta směrem na sebe. Pacient tedy leží na boku. Vrchní rukou mu podložte hlavu a hlavu zakloňte. Pokud by pacient začal zvracet, díky podložené a zakloněné hlavě nedojde k udušení.

První pomoc při krvácení

Vnější velké krvácení je nutné zastavit. Na krvácející ránu pevně přiložte tlakový obvaz. Jestliže krev po obvázání prosakuje, přidejte další. Je-li zdorj krvácení na končetině, zvedněte ji, aby rána byla nad úrovní srdce - tím krvácení snížíte. Většinu krvácení zvládnete použitím tlakových obvazů. Užití škrtidla je velmi výjimečné - pokud rána krvácí přes tři tlakové obvazy, použijte jej. Škrtidlo lze použít jen na končetině, ta pak musí být bledá a bez hmatného tepu. Vždy zaznamenejte čas zaškrcení; končetina nesmí být zaškrcená více než hodinu, škrtidlo nepovolujte a znovu nepřikládejte.

Při vnitřním krvácení člověk krvácí většinou do dutiny břišní a u pacienta se rozvine šokový stav. Příznaky šoku jsou bledost, pocení, slabý puls na zápěstí, zrychlený tep, pacientovi je zima, třese se, může být zmatený nebo má poruchy vědomí. První pomocí při šokovém stavu je tzv. protišoková poloha: pacienta položte na zem, zvedněte mu nohy do výšky 30 - 40 cm a podložte je. Pokud máte podezření na poranění břicha, nohy zvedněte pokrčené. Postiženého přikryjte (pacient cítí chlad, který prohlubuje šokový stav). Zraněnému nepodávejte žádné tekutiny a prášky.

Fixování zlomenin

Zlomeniny rozlišujeme na zavřené a otevřené. Nikdy je nenarovnáme; končetinu ponechte ve stejné poloze a fixujte ji dlahou. Dlahu přiložte ke zlomené končetině a ovažte – dlaha musí dosahovat až za další kloub. Pokud má zraněný zlomené předloktí, dlahu je nutné přiložit až nad loket. Pokud nemáte originální dlahu, je jednoduché vyrobit si improvizovanou – dlahou může být silný klacek, deštník, dlouhé pravítko, trubka. Zlomenou nohu můžete fixovat i přivázáním ke druhé. Při znehybňování horních končetin se také používá trojcípí šátek, na který poraněnou ruku zavěste. Otevřené zlomeniny jsou ty, které v místě zlomeniny mají tržnou ránu. U nich ránu nejprve sterilně zakryjte, abyste zamezili znečištění a fixujte ji stejně jako zlomeniny zavřené.

První pomoc při popáleninách

Popálení ohrožuje člověka rozvojem šoku, popálením dýchacích cest, celkovou intoxikací jedovatými zplodinami a infekcí. 1. stupeň popálenin se projevuje zčervenáním, zduřením a bolestivostí kůže. Při popáleninách 2. stupně se k bolesti a zarudnutí přidají puchýře. Nejzávažnější 3. stupeň je typický nekrózou, přiškvařením, šedým, bílým nebo černým zbarvením kůže a tím, že pacient necítí bolest.  Před tím než začnete postiženému poskytovat první pomoc, je nutné eliminovat zdroj popálení (oheň, hořící oděv atd.). Pokud není oděv k tělu přiškvařen, sundáme jej. Okamžitě chlaďte popáleniny proudem tekoucí vody, popáleninu polévejte, ponořte do studené vody nebo na ní přiložte studený obklad. Nechlaďte ledovou vodou, ideální je 8◦C. Po ochlazení ránu sterilně zakryjte.

Manipulace s žíravinami

Při styku s kůží ihned svlečte potřísněné čatstvo. Před mytím nebo v jeho průběhu sundejte prstýnky, hodinky apod., jsou-li v místech zasažení kůže. Zasažená místa oplachujete proudem vlažné vody po dobu 10-30 minut. Nepoužívejte kartáč, mýdlo ani neutralizaci. Poleptané části kůže překryjte sterilním obvazem, na kůži nepoužívejte masti ani jiná léčiva. Podle situace volejte záchrannou službu nebo zajistěte lékařské ošetření.

Příloha 11

### Čestné prohlášení

Vlastník odpadu prohlašuje, že odpad není znečištěn žádnými látkami způsobujícími jejich nebezpečnost a neobsahuje kovy, plasty, azbest, chemikálie a další nebezpečné odpady.

Vlastník odpadu (nepodnikající fyzická osoba) :

Jméno……………..………………………….

Bydliště……..………………………………..

SPZ vozidla………………………………….

Druh odpadu…………………………………….

Hmotnost odpadu……………………………….

Dne…………………………….

Podpis………………………….

Příloha 12

Grafický náčrtek sběrného dvora s umístěním sběrných nádob

# Text boxes

| Jméno, příjmení: |
| --- |
| Adresa bydliště: |
| Tel.: | Fax: | e-mail: |
| Datum: Jméno, příjmení, podpis, razítko: |

Poříčan      Pečky             Kolín

Místo zpětného odběru

20 03 07

Objemný odpad